Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	2 p

Com influeix la temperatura d’evaporació en el volum específic del refrigerant i en la temperatura de descàrrega?

Exercici 2:	1 p

Quins avantatges té un compressor de pistó alternatiu obert respecte a un compressor hermètic?

Exercici 3:	1 p

Descriu el principi de funcionament d’un compressor d’espiral.

Exercici 4:	3 p

1. Indica les temperatures en los siguientes puntos: descarrega,	entrada vàlvula d’expansio, sortida vàlvula d’expansió, aspiració.
2. Indica temperatur i pressió d’evaporació.
3. Indica temperatur i pressió de condensació.
4. Representa el cicle en en el diagrama p h.
5. Calcula el cabal de massa dot m en kg over s .
6. Indica el cabal de volum en la aspiració en {m³} over h .
7. Calcula el rendiment volumètric, si el volum desplaçat és {dot V} rsub desplaçat = 63,5 {m³} over h .