Trabajo autónomo 11
Unidad 2.1
Ejercicio 2.1.2.2-1
Un compresor Bitzer, modelo 4FCD 5Y, trabaja en las siguientes condiciones:
Refrigerante R410A
υ rsub C = 55 ºC
υ rsub E = 0 ºC
SE = 10 K
SC = 10 K

1. Utiliza el programa de simulación Bitzer software para obtener la potencia frigorífica
  {dot Q} rsub E , el número y dimensiones de los cilindros, las rpm y las dimensiones de las tomas de aspiración y descarga.
2. Calcula el caudal de masa utilizando los datos del diagrama ph
3. Dibuja el ciclo en el diagrama p h
4. Calcula la eficiencia del ciclo
5. Calcula el volumen desplazado (frecuencia de 50 Hz) y el rendimiento volumétrico
6. Calcula la velocidad del refrigerante en aspiración y descarga (grueso de pared del tubo
  1 mm)
7. Adjunta capturas de pantalla de los programas de simulación Bitzer software y Solkane