Diari fred GS

Dilluns	25/09/23
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Començat amb apunts, apartat 1.1
- Evaporació, condensació, diagrama de fases.

Pregunta, perqué en la taula de pàg. 4, l'equip MFZ-K25VA, té potència de fred de 2,5 kW i de calor de 3,4 kW?
Resposta, observar presions d'aspiració i descarrega amb condicions fred (tc = 50 ºC, te = 5 ºC) i calor (tc = 80 ºC, te = -10 ºC)

Pregunta, perquè s'utilitzaen manómetres per determinar les temperatures de condensació i evaporació i no termòmetres?
Resposta, la presió és constant en qualsevol punt de BP i AP, la temperatura varia en funció del punt de mesurament. Les canonades estan aïllades.

Dimarts	26/09/23
Activat Classroom
Comentat TA01
Unitat 1.1
Comentat
Apartat 1.3.1 Compressor
Apartat 1.3.2 Condensador
Apartat 1.3.3 Expansió del refrigerant

Dimecres	27/09/23
Unitat 1.1
Comentat
1.3.4 Evaporador
1.3.5 Refrigerant
1.3.6 Circuit d'un equip reversible
1.3.7 Característiques específiques de la instal·lació de a/a.
1.3.8 Eines específiques
1.4 Exercicis
Falta terminar l'exercici 1.4-6

Dijous	28/09/23
Unitat 1.1
Comentat exercicis
1.4-6 a 10

Divendres	29/09/23
Unitat 1.1
Comentem 1.5 Soldadura tova i forta

Dilluns	02/10/23
Unitat 1.2
1.1.1 Escala Celsius
1.1.2 Escala Farenheit
1.1.3 Escala Absoluta
1.2 Presión
1.2.1 Presión absoluta, manométrtica y presión de vacío
1.3 Ejercicios temperatura y presión
1.4 Energía y potencia
1.4.1 Trabajo y calor
1.4.2 Potencia
1.4.2.1 Potencia térmica
1.4.3 Rendimiento
1.5 Ejercicios energía y potencia

Dimarts	03/10/23
Unitat 1.2
Comentem els exercicis 1.5 Energia i potència
Experiment: escalfem aigua mesurant la temperatura. Observem que quan comença a bullir, mante una temperatura constant de 100 ºC.

Dimecres	04/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
1.6.1 Calor específic
1.6.2 Canvi d'estat. Calor sensible i latent
1.6.3 Transmissió del calor
Treball autònom, resoldre l'exemple de transmissió del calor a traves de la paret d'una cambra frigorífica.

Baixem al taller i comentem els components del simulador de fred.

Dijous	05/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
Exemple transmissió de calor a cambra frigorífica de l'apartat 1.6.4.

Divendres	06/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartat
1.7.1 Exercicis calor
Comentem exercicis 1.7.1 a 1.7.6

Dilluns	09/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartat
1.7.1 Exercicis calor
Comentem exercici 1.7.7

Dimarts	10/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante (Ley de Boyle)
1.8.2 Expansión de un gas a presión constante (Ley de Gay-Lussac)
1.8.3 Mezcla de gases (Ley de Dalton)
Comentem exercicis 1.9-1 a 3.

Dimecres	11/10/23
Unitat 1.2
Comentem, exercicis 1.9-4 i 5
Comentem apartat 1.10 Caudal y velocidad
Comentem apartat 1.10.1 Conservación del caudal volumétrico

Dilluns	16/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartats:
1.1 Ciclo frigorífico
1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER
1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica

Dimarts	17/10/23
Vaga estudiants.

Dimecres	18/10/23
Examen i solució d'examen.

Dijous	19/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Exercici 1.2.1

Divendres	20/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2.2

Dilluns	23/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2.3

Dimarts	24/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2.4