Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:

Dibuixa un esquema d’una instalación amb dos evaporadors, les seves válvules d’expansió termostátiques (VET), electroválvules, condensador i compresor. (1 p)

Utilitza els següents símbols

Compressor	Evaporador / Condensador	VET	Electrovàlvula

La capacitat del condensador és de 10 kW, la potència del compressor de 2 kW, els evaporadors són iguals (tenen la mateixa capacitat).

1. Indica la capacitat d’un evaporador i l’eficiència (EER) de la instal·lacio.	(1 p)
2. Fes un esquema del condensador mostrant les zones de refrigerant en estat gasós, condensant i líquid, amb les dues electrovàlvules obertes. Fes un altre esquema del condensador amb només una de les electrovàlvules obertes.	(1 p)

Exercici 2:

En una instal·lació amb una temperatura d’evaporació υ υ rsub E = -25 ºC i una temperatura mitja de l’aire de {bar υ} rsub aire = -18 ºC , un evaporador ha d’absorber un flux de calor de 1,9 kW.

1. Tria l’evaporador adient de la taula.	(1 p)
2. Indica les temperatures d’entrada i sortida de l’aire a l’evaporador.	(1 p)

La densitat de l’aire a -25 ºC és	δ = 1,4 kg over {m³} .
El calor específic de l’aire a -25 ºC és de	c rsub p = 1 kJ over {kg cdot K} .

Exercici 3:	(1 p)

En una VET, el bulb perd la seva càrrega de gas. Com reacciona la vàlvula?
Raona la teva resposta.

Puntuació màxima 6 p.