Diari fred GS

Dilluns	25/09/23
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Començat amb apunts, apartat 1.1
- Evaporació, condensació, diagrama de fases.

Pregunta, perqué en la taula de pàg. 4, l'equip MFZ-K25VA, té potència de fred de 2,5 kW i de calor de 3,4 kW?
Resposta, observar presions d'aspiració i descarrega amb condicions fred (tc = 50 ºC, te = 5 ºC) i calor (tc = 80 ºC, te = -10 ºC)

Pregunta, perquè s'utilitzaen manómetres per determinar les temperatures de condensació i evaporació i no termòmetres?
Resposta, la presió és constant en qualsevol punt de BP i AP, la temperatura varia en funció del punt de mesurament. Les canonades estan aïllades.

Dimarts	26/09/23
Activat Classroom
Comentat TA01
Unitat 1.1
Comentat
Apartat 1.3.1 Compressor
Apartat 1.3.2 Condensador
Apartat 1.3.3 Expansió del refrigerant

Dimecres	27/09/23
Unitat 1.1
Comentat
1.3.4 Evaporador
1.3.5 Refrigerant
1.3.6 Circuit d'un equip reversible
1.3.7 Característiques específiques de la instal·lació de a/a.
1.3.8 Eines específiques
1.4 Exercicis
Falta terminar l'exercici 1.4-6

Dijous	28/09/23
Unitat 1.1
Comentat exercicis
1.4-6 a 10

Divendres	29/09/23
Unitat 1.1
Comentem 1.5 Soldadura tova i forta

Dilluns	02/10/23
Unitat 1.2
1.1.1 Escala Celsius
1.1.2 Escala Farenheit
1.1.3 Escala Absoluta
1.2 Presión
1.2.1 Presión absoluta, manométrtica y presión de vacío
1.3 Ejercicios temperatura y presión
1.4 Energía y potencia
1.4.1 Trabajo y calor
1.4.2 Potencia
1.4.2.1 Potencia térmica
1.4.3 Rendimiento
1.5 Ejercicios energía y potencia

Dimarts	03/10/23
Unitat 1.2
Comentem els exercicis 1.5 Energia i potència
Experiment: escalfem aigua mesurant la temperatura. Observem que quan comença a bullir, mante una temperatura constant de 100 ºC.

Dimecres	04/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
1.6.1 Calor específic
1.6.2 Canvi d'estat. Calor sensible i latent
1.6.3 Transmissió del calor
Treball autònom, resoldre l'exemple de transmissió del calor a traves de la paret d'una cambra frigorífica.

Baixem al taller i comentem els components del simulador de fred.

Dijous	05/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
Exemple transmissió de calor a cambra frigorífica de l'apartat 1.6.4.

Divendres	06/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartat
1.7.1 Exercicis calor
Comentem exercicis 1.7.1 a 1.7.6

Dilluns	09/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartat
1.7.1 Exercicis calor
Comentem exercici 1.7.7

Dimarts	10/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante (Ley de Boyle)
1.8.2 Expansión de un gas a presión constante (Ley de Gay-Lussac)
1.8.3 Mezcla de gases (Ley de Dalton)
Comentem exercicis 1.9-1 a 3.

Dimecres	11/10/23
Unitat 1.2
Comentem, exercicis 1.9-4 i 5
Comentem apartat 1.10 Caudal y velocidad
Comentem apartat 1.10.1 Conservación del caudal volumétrico

Dilluns	16/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartats:
1.1 Ciclo frigorífico
1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER
1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica

Dimarts	17/10/23
Vaga estudiants.

Dimecres	18/10/23
Examen i solució d'examen.

Dijous	19/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Exercici 1.2-1

Divendres	20/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-2

Dilluns	23/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-3

Dimarts	24/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-4

Dimecres	25/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-5
Comentem apartat 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y el subenfriamiento en la eficiencia y el compresor.

Dijous	26/10/23
Baixa per gripe.

Divendres	27/10/23
Sortida golondrinas.

Dilluns	27/10/23
Terminem de comentar Unitat 1.3 , apartats
1.4 Punts medició temperatura i pressió
1.5 Simbologia

Comencem amb Unitat 2.1
Comentem 2.1.1.1 Compressor hermètics

Dimarts	31/10/23
Unitat 2.1
Comentem exemple 2.1.1.1-1
Comentem apartats 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1 i 2.1.2.1.2
Baixem al taller i desmuntem compressor obert.

Dimecres	01/11/23
Festiu Tots sants

Dijous	02/11/23
Unitat 2.1
Comentem exemple 2.1.2.2-1
Comentem que la causa de la reducció de la poténcia frigorífica quan baixa la temparatura de evaporació és la baixada de densitat del refgrigerant i en conseqüència la baixada del cabal de massa.

Divendres	03/11/23
Unitat 2.1
Comentem exemple 2.1.2.2-1
Comparem poténcia frigorífica i potencia elèctrica absorbida pel compressor a T rsub E = -10 ºC i T rsub E = -25 ºC , amb Bitzer software.

Dilluns	06/11/23
Baixem al taller.
Comencem pràctica 1, soldadura tova.

Dimarts	07/11/23
Unitat 2.1
Terminem de comentar exemple 2.1.2.2-1
Comencem a comentar exemple 2.1.2.2-2

Dimecres	08/11/23
Unitat 2.1
Terminem de comentar exemple 2.1.2.2-2
Comencem amb l'apartat 2.1.2.3 Compresores rotativos de pistón rodante y paletas
Comentem apartat 2.1.2.3.1 Compresor de pistón rodante (rolling piston compressor)

Dijous	09/11/23
Unitat 2.1
Terminem de comentar exemple 2.1.2.3.1-1
Comentem els apartats
2.1.2.3.2 Compresor de paletas
2.1.2.3.3 Compresor de tornillo

Divendres	10/11/23
Unitat 2.1
Comentem exrcici 2.2-1

Dilluns	13/11/23
Baixem al taller.
Continuem pràctica 1, soldadura tova.

Dimarts	14/11/23
Unitat 2.1
Comentem exercicis 2.2-2 a 4

Dimecres	15/11/23
Unitat 2.1
Comentem exercicis 2.2-4 i 5.
Dijous	16/11/23
Terminem amb Unitat 2.1
Comencem amb Unitat 2.2
Comentem apartats:
2.1 Capacitat d'un condensador
2.1.1 Efecto de la variación de la temperatura del medio portador de calor
(mpc) en la temperatura de condensación

Divendres	17/11/23
Comencem amb Unitat 2.2
Comencem a comentem apartat 2.2.1 Condensadors refredats per aire

Dilluns	20/11/23
Unitat 2.2
Comentem 2.2.1 Condensadors refredats per aire
Comencem a comentar 2.2.2.1 Condensadors coaxials a contracorrent

Dimarts	21/11/23
Unitat 2.2
Comentem
2.2.2 Condensadores multitubulares
2.2.2.1 Condesnadores coaxiales a contracorriente
2.2.2.2 Condensadores multitubulares horizontales

Dimecres	22/11/23
Unitat 2.2
Comentem
4 Dispositivos de espansión
4.1 Tubos capilares

Dijous	23/11/23
Unitat 2.2
Comentem
4.2 Válvulas de expansión termostática

Divendres	24/11/23
Unitat 2.2
Comentem 2.3 Exercicis condensadors
Comentem exercici 2.3-1

Dilluns	27/11/23
Baixem al taller.
Comencem pràctica 2, soldadura forta.

Dimarts	28/11/23
Unitat 2.2
Comentem
Comentem exercicis 2.3-2 a 4.

Dimecres	29/11/23
Unitat 2.2
Comentem
3.2.2.1 Evaporador de placas
3.2.2.2 Evapoardores coaxiales
3.2.2.3 Evaporadores Multitubulares
4.2.1 Ajuste del sobrecalentamiento
Exercicis 4.2.1-1 y 2

01, 04 i 05/12/23
Període d'exàmens.

Dilluns	11/12/23
Baixem al taller.
Continuem pràctica 2, soldadura forta.

Dimarts	12/12/23
Unitat 2.2
Comentem apartats
4.2.2 Montaje y posición del bulbo de la válvula termostática.
4.2.3 Válvula termostática con igualación externa de presión.
4.2.4 Válvula termostática con limitación de presión (MOP).
4.2.5 Selección de la válvula termostática.

Dimecres	13/12/23
Unitat 2.2
Comentem apartats
4.2.5 Selección de la válvula termostática.
Ejemplo 4.2.5-1

Dijous	14/12/23
Unitat 2.2
Repassem apartat 4.2.5 Selección de la válvula termostática.
Comencem exercicis 5.
Comentem exercicis 5.1 i 2.

Divendres	15/12/23
Unitat 2.2
Comentem exercicis 5.3 a 7.

Dilluns	18/12/23
Unitat 2.2
Baixem al taller.
Continuem pràctica 2, soldadura forta.

Dimarts	19/12/23
Preparem examen recuperació electricitat.

Dimecres	20/12/23
Unitat 2.2
Comentem exercicis 5.8 a 13.

************************************ 2024 ************************************

Dilluns	08/01/24
Unitat 2.2
Baixem al taller.
Terminem pràctica 2, soldadura forta.

Dimarts	09/01/24
Unitat 2.2
Comentem els exercicis 5-14 a 18

Dimecres	10/01/24
Unitat 2.2
Comentem els exercicis 5-19 a 21
Comecem amb l'apartat 6, comentem vàlvules.

Dijous	11/01/24
Unitat 2.2
Apartat 6, comentem fins reguladors de presió de condensació KVR.

Divendres	12/01/24
Unitat 2.2
Apartat 6, comentem esquema pàg. 75.
Comentem filtres secadors, visors, recipients de líquid, separadors d'oli i antivibradors.

Dilluns	15/01/24
Comentem instruccions d'instal·lació d'aire condicionat split.

Dimarts	16/01/24
Baixem al taller i desmuntem un aire per identificar els components (compressor, vàlvula de 4 vies, capil·lars, tomes de conexió).

Dimecres	17/01/24
Unitat 2.2
Comentem exercici 7.1 fins càlcul evaporador.

Dijous	18/01/24
Unitat 2.2
Comentem exercici 7.1 fins selecció cos vàlvula i orifici.
Divendres	19/01/24
Unitat 2.2
Comentem exercici 7.1 selecció orifici VET i exercicis 7.2 i 7.3.

Dilluns	22/01/24
Baixem al taller i comentem càrrega de envasos contenidors de gasos fluorats.
Pes envàs buit 17,5 kg.
Refrigerant R-410A → 500 g
Refrigerant R-134a → 2,5 kg
Pesam envasos, identifiquem el refrigerant mesurant la pressió de vapor (a 20 ºC: R-134a 4,7 bar, R-410A 13,4 bar).
Treiem buit de equip a/a.

Dimarts	23/01/24
Comecem amb Unitat 3.

Dimecres	24/01/24
Unitat 3
Comencem amb l'exercici 3.1.2-1

Dijous	25/01/24
Unitat 3
Continuem amb l'exercici 3.1.2-1

Divendres	26/01/24
Unitat 3
Continuem amb l'exercici 3.1.2-1

Dilluns	29/01/24
Carreguem aire condicionat split IX39 amb 350 g de R-600a (isobutà).
Funcionament
fred → evaporació 1,2 bar → 10ºC
calor → condensació 5,5 bar → 40 ºC
Relació de compressió R rsub C = {5,5 b ar} over {1,2 b ar} = 4,6
ϑ rsub aspiració = ? → sobreescalfament ? punt1
ϑ rsub Descarrega = ? → punt 2
subreferdament = ? → punt 3 i 4
P rsub electrica = ?

Per a R-410A
fred →10ºC → evaporació 10,5 bar
calor → 40 ºC →condensació 25 bar
Relació de compressió R rsub C = {25 b ar} over {10,5 b ar} = 2,4

Omplim simulador amb nitrogen a pressió de 10 bar , per comprovar estanquitat.

Dimarts	30/01/24
Unitat 3
Preparació examen del 31/01/14

Dimecres	31/01/24
Unitat 3
Examen.

Dijous	01/02/24
Baixa.

Divendres	02/02/24
Unitat 3
Continuem amb l'exercici 3.1.2-1

Dilluns	05/02/24
Carreguem simulador amb 2500 g de R-134a.

Mesurem temperatura en aire condicionat split IX39
fred → evaporació 1,2 bar → 10ºC → temperatura mesurada en canonada prima 12 ºC
temperatura mesurada en canonada gruixuda 19 ºC
Sobreescalfament 7 K
Temperatura ambient 22,5 ºC
Sortida aire en unitat interior 16 ºC
Sortida aire en unitat exterior 24 ºC

Dimarts	06/02/24
Unitat 3
Comentem apartats
3.1.3 Propietats químiques
3.1.4 Propietats fisiològiques i de seguretat
3.2 Efectos de los refrigerantes en el medio ambiente
3.2.1 Destrucción de la capa de ozono PAO - ODP
3.2.2 Calentemiento global por efecto invernadero PCA – GWP
3.2.3 Impacto total equivalente del calentamiento atmosférico TEWI
3.3 Clasificación de refrigerantes por su composición
3.3.1 Refrigerantes orgánicos
3.3.1.1 Refrigerantes halogenados puros
3.3.1.2 Denominación de los refrigerantes halogenados
3.3.1.3 Mezclas zeotrópicas de refrigerantes halogenados
3.3.1.4 Mezclas azeotrópicas de refrigerantes halogenados

Dimecres	07/02/24
Examen recuperació electricitat.

Dijous	08/02/24
Unitat 3
Comentem
3.3.1.3 Mezclas zeotrópicas de refrigerantes halogenados
3.3.1.4 Mezclas azeotrópicas de refrigerantes halogenados

Divendres	09/02/24
Unitat 3
Comentem
3.3.1.5 Refrigerantes hidrocarburos
3.3.2 Refrigerantes inorgánicos.

Dilluns	12/02/24
Recuperem 2500 g de R-134a del simulador.
La recuperació va tardar aprox. 2 h.
A mesura que el refrigerant surt del simulador evaporant, baixa la pressió i la temperatura. Això fa que la recuperadora s'aturi per baixa pressió.

Dimarts	13/02/24
Unitat 3
Comentem exercici 3.3.2-1
Comentem apartats
3.4 Clasificación de los refrigerantes por su grado de seguridad.
3.4.1 Clasificación según su inflamabilidad
3.4.2 Clasificación según su toxicidad
3.4.3 Grupos de seguridad
3.4.4 Riesgos asociados a fugas y manipulación de refrigerantes
3.4.5 Evolución histórica y normativa medioambiental

Dimecres	14/02/24
Unitat 3
Comentem apartats:
3.4.6 Campo de aplicación de los refrigerantes
3.4.6.1 Refrigerantes para instalaciones de temperatura positiva
3.4.6.2 Refrigerantes para instalaciones de temperatura negativa
3.4.6.3 Refrigerantes para instalaciones de muy baja temperatura

Dijous	15/02/24
Unitat 3
Comentem apartats:
3.5 Aceites lubricantes para la refrigeración
3.5.1 Propiedades y características de los aceites
3.5.2 Tipos de aceites lubricantes
3.5.2.1 Aceites minerales
3.5.2.2 Aceites sintéticos
3.6 Miscibilidad entre el aceite y el refrigerante

Divendres	16/02/24
Comentem documents
Mobil selector de lubricant per a refrigeració
https://paulinoposada.github.io/web_fred/apunts/unitat_3/mobil_tt_refrigeration.pdf

Dilluns	19/02/24
Carreguem 2500 g de R-134a al simulador.
La càrrega va tardar aprox. 2 h.
Carreguem per l'aspiració amb gas.