Nombre del alumno/a:

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Ejercicio 1:	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 30 mH
R = 20 Ω

C = 40 μF

Completa la tabla.

	R	L	C	Total
E					V
I					A
Z					Ω

1. Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 1 cm).
2. Dibuja el diagrama de impedancias (escala 6 Ω = 1 cm).
3. Completa la tabla de potencias.

	R	XL	XC	Z
P en W
Q en VAR
S en VA

1. Dibuja el triángulo de potencias (escala 100 W = 100 VAR = 100 VA = 1 cm).

Ejercicio 2:	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 95 mH
R = 10 Ω

C

I
IRL
IC

Determina la capacidad del condensador para que la tensión de suministro E y la corriente total I estén en fase.

Puntuació màxima 8 p