Nombre del alumno/a:

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Ejercicio 1:	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 30 mH
R = 20 Ω

C = 40 μF

Completa la tabla.
	R	L	C	Total
E	60 V ∠ 74,1º	28,2 V ∠ 164,1º	238,8 V ∠ -15,9º	220 V ∠0º	V
I	3 A ∠ 74,1º	3 A ∠ 74,1º	3 A ∠ 74,1º	3 A ∠ 74,1º	A
Z	(20 + j 0)Ω / 20 Ω ∠ 0º	(0 + j9,4)Ω / 9,4 Ω ∠ 90º	(0 – j79,6)Ω / 79,6 Ω ∠ -90º	(20 – j70,2)Ω / 73Ω ∠ -74,1º	Ω

X rsub C = 1 over {2 cdot %pi cdot f cdot C} = 1 over {2 cdot %pi cdot 50 Hz cdot 0,00004 F} = 79,6 Ω
X rsub L = 2 cdot %pi cdot f cdot L = 2 cdot %pi cdot 50 Hz cdot 0,03 H = 9,4 Ω
Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 1 cm).

Dibuja el diagrama de impedancias (escala 6 Ω = 1 cm).

Completa la tabla de potencias.
P = {(E rsub R)²} over R = {(60 V)²} over {20 Ω} = 180 W
Q rsub L = {(E rsub L)²} over X Rsub L = {(28,2 V)²} over {9,4 Ω} = 84,6 VAR
Q rsub C = {(E rsub C)²} over X rsub C = - {(238,8 V)²} over {79,6 Ω} = -716,4 VAR
Q = Q rsub L + Q rsub C = -631,8 VAR
S = E rsub T cdot I = 220 V cdot 3 A = 660 VA
φ = arctan(Q over P)= arctan({-631,8 VAR} over {180 W}) =-74,1º
	R	XL	XC	Z
P en W	180
Q en VAR		84,6	-716,4
S en VA				660

Dibuja el triángulo de potencias (escala 100 W = 100 VAR = 100 VA = 1 cm).

Ejercicio 2:	4 p

E = 220 V
50 Hz

L = 95 mH
R = 10 Ω

C

I
IRL
IC

Determina la capacidad del condensador para que la tensión de suministro E y la corriente total I estén en fase.
X rsub L = 2 cdot %pi cdot f cdot L = 2 cdot %pi cdot f cdot 0,095 H = 29,8 Ω
Z rsub RL = (10 + j 29,8)Ω =31,4 Ω ∠ 71,4º
I rsub RL = E over Z rsub RL = {220 V ∠0º} over {31,4 Ω ∠ 71,4º} = 7 A ∠-71,4º
E rsub L = Z rsub L cdot I rsub RL= 29,8 Ω ∠ 90º cdot 7 A ∠-71,4º = 208,8 V ∠18,6º
E rsub R = Z rsub R cdot I rsub RL= 10 Ω ∠ 0º cdot 7 A ∠-71,4º = 70 V ∠-71,4º
Q rsub L = {{E rsub L}²} over Z rsub L = {(208,8 V) ²} over {29,8 Ω} = 1463 VAR
La condición para que no haya desfase entre tensión de suministro E y corriente total I es que la potencia reactiva sea 0 VAR
→ Q rsub C = Q rsub L
→ Q rsub C = 1463 VAR

Q rsub C = {(E rsub C)²} over X rsub C → 1463 VAR = {(220V)²} over X rsub C → X rsub C = {(220V)²} over {1463 VAR} = 33,1 Ω
con X rsub C = 1 over { 2 cdot %pi cdot f cdot C } → C = 1 over { 2 cdot %pi cdot f cdot X rsub C } = 1 over { 2 cdot %pi cdot 50 Hz cdot 33,1 Ω } = 96 μF

Puntuació màxima 8 p