Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

Un gas, a una temperatura de 50 ºC , té un volum de 3 m³ .
Calcula el seu volum si la temperatura baixa a 0 ºC .

p = 12 bar

Exercici 2:	1p

Un gas expandeix des d’un volum de 3 m³ i una pressió de p = 12 b ar a un volum de 10 m³ .
Calcula la seva pressió.

υ = 50 ºC

Exercici 3:	2p

En el punt inicial (1), el refrigerant R134a, líquid, es troba a una pressió de 5 bar (pressió manomètrica) i una temperatura de -10 ºC.

La temperatura final és de 50 ºC.

Indica la temperatura de saturació (evaporació).

Indica el calor necessari per a augmentar la temperatura del líquid de -10 ºC a la temperatura de saturació.

Indica el calor necessari per a evaporar el refrigerant.

Indica el calor necessari per a augmentar la temperatura del vapor saturat a la temperatura final.

Exercici 4:	1p
Indica quins components del circuit frigorífic connecta la canonada d’aspiració i quins la de líquid.

Exercici 5:	3p
Representa en el diagrama p-h el procès frigorífic amb les següents dades:
Refrigerant R-134a
Temperatura d’evaporació -3ºC
Temperatura de condensació 45 ºC
Sobreescalfament 15 K
Subrefredament 10 K
 P rsub comp = 5 kW
Compressió amb entropia constant.

Calcula:
El cabal de masa del refrigerant en kg over h
La potència frigorífica {dot Q} rsub E
La potència del condensador {dot Q} rsub C
L’EER del cicle i l’EER màxim
La relació de compressió
Quina pressió indicaria el manòmetre de baixa (blau)?

Puntuació màxima 8 p.