Treball autònom fred

TA01:

Data de lliurament: 02/10/23

Perqué a la taula de pàg. 4 del apunts 1.1, l'equip MFZ-K25VA, té potència de fred de 2,5 kW i de calor de 3,4 kW?

Explica amb l'ajuda d'un esquema d'una instal·lació de fred amb els 4 components principals i un diagrama Molliere.

Dades de la instal·lació:

R-410 a
En modo fred: Temperatura condensació 50 ºC, temperatura evaporació 5 ºC.
En modo calor: Temperatura condensació 50 ºC, temperatura evaporació -10 ºC.

Perquè s'utilitzaen manómetres per determinar les temperatures de condensació i evaporació i no termòmetres?

TA02:

Data de lliurament: 09/10/23

Cerca informació referent a diversos tipus de termòmetres i explica el seu principi de funcionament.

TA03:

Data de lliurament: 09/10/23

Supongamos una cámara frigorífica con paredes de polietileno de alta densidad (conductividad térmica λ = 0,5 W over {m cdot K} ), de 100 mm de espesor.
La temperatura del aire en el interior es de 7,5 ºC y en el exterior de 29,5 ºC.
El flujo de calor desde el suelo se desprecia.
Clacula el flujo de calor que se produce a través de las paredes y el techo

4 m
2 m
2 m

α = 20 W over{ m² cdot K } coeficiente de transmisión aproximado para la transmisión de calor del aire	(velocidad del aire < 5 m/s) a una pared lisa