Diari fred GS

Dimarts	23/09/25
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Començat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.1 La direcció del calor

Dimecres	24/09/25

Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.5 Refrigerantes presión y temperatura

Dijous	25/09/25

- Continuem amb apunts, unitat 1.1
- Comentat exercici 1.3-1
- Arribat fins apartat 1.3-2 Condensador

Divendres	26/09/25

- Baixem al taller, mesurem presió i temperatura en un tub de coure de uns 30 cm de llarg, mig omplert d'aigua. El tub està tancat, la presió dintre del tub augmenta a mesura que s'aporta calor.
- Comencem a preparar el material per a la pràctica de soldadura tova.

Dimarts	30/09/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura tova.

Dimecres	01/10/25

Continuat amb apunts, unitat 1.1, comentat apartat 1.3.6 El circuito de un equipo reversible.

Dijous	02/10/25
Continuat amb apunts, unitat 1.1, comentat apartat 1.3.8 Herramientas específicas

Divendres	03/10/25
Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura tova.
Feim prova de pressió de les peces soldades.

Dimarts	07/10/25

Baixem al taller, comencem amb pràctica soldadura forta.
Dimecres	08/10/25

- Acabem de comentar apunts, unitat 1.1
- Comencem amb unitat 1.2

Dijous	09/10/25
- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.1 Temperatura y calor
- Comentat apartat 1.2 Presión
- Comentat apartat 1.3 Ejercicios temperatura y presión
 Divendres	10/10/25
Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimarts	14/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.4 Enrgía y potencia
- Comentat apartat 1.5 Ejercicios Energía y potencia
- Comentat apartat 1.6.1 Calor específico

Dimecres	15/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.6.4 Ejemplo de transisión de calor a través de la pared de una cámara frigorífica
Dijous	16/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.6.4 i fet exercicis de transmissió de calor 1.7-4 i 5.

Divendres	17/10/25

Repassam teoria i exercicis per preparar l'examen de proper dimarts.

Dimarts	21/10/25

Feim el primer examen de la primera avaluació.

Dimecres	22/10/25

Comentem la solució de l'examen del 21/10/25.

Dijous	23/10/25

Preparació examen automàtica.

Divendres	24/10/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimarts	28/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante
- Comentat apartat 1.8.2 Expansión de un gas a presión constante
- Mesurat pressió en 3 recipients amb refrigerant reciclat i identificat els refrigerants (R134a, R410a i R600a) per la relació pressió temperatura ambient.
- Fet buit amb una màniga plena d'aigua y una ampolla.

Dimecres	29/10/25

- Continuem amb unitat 1.2.
- Comentem apartats 1.8.1, 2 i 3.

Dijous	30/10/25

- Continuem amb unitat 1.2.
- Comencem a comentar l'apartat 1.8.4 Diagrama de Mollier (diagrama p h)

Divendres	31/10/25

Festiu triat pel centre.

Dimarts	04/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.10 Caudal y velocidad
- Comentat apartat 1.10.1 Conservación del caudal

Dimecres	05/11/25

- Començat amb apunts unitat 1.3,
- Comentat apartat 1.1 Ciclo frigorífico
- Comentat apartat 1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER
- Comentat apartat 1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica por compresión
- Comentat apartat 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

Dijous	06/11/25

- Començat amb apunts unitat 1.3,
- Comentat apartat 1.1.4 Caudal másico
- Comentat apartat 1.1.5 EER de un sistema ideal
Divendres	07/11/25

Sortida golondrinas

Dimarts	11/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercici 1.2-1
- Comentem exercici 1.2-2

Dimecres	12/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercici 1.2-2 y 3

Dijous	13/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercicis 1.2-3 y 4.

Divendres	14/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercicis 1.2-4 y 5.

Dimarts	18/11/25

Feim el segon examen de la primera avaluació.

Dimecres	19/11/25

Comentem les solucions del segon examen de la primera avaluació.

Dijous	20/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem l'exercici 1.2-6.

Divendres	21/11/25

Feim l'examen de recuperació del primer examen de la primera avaluació.

Dimarts	25/11/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimecres	26/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem apartat 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en la eficiencia y el compresor.
- Comentem apartat 1.4 Puntos de medición de temperatura y presión.

Dijous	27/11/25

- Comencem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem apartat 2.1.1.1 Compresores herméticos

Divendres	28/11/25

Baixem al taller, comparem unions de soldadura amb i sense utiliztar N rsub 2 . Feim buit al simulador. Mostro el funcionament d'un detector electrònic de fuites de gas.
Carregeuem el circuit del simulador amb R600 i cerquem fuites de refrigerant. Detectem que la vàlvula de descàrrega del compressor no tanca correctament i és necessari posar una tapa per aconsseguir estanquitat.

Dimarts	02/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem exemple 2.1.1.1-1 , en pàg. 9.

Dimecres	03/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Continuem comentant exemple 2.1.1.1-1 , en pàg. 9.
- Comentem apartat 2.1.1.2 Compressors semihermètics.
- Comentem apartat 2.1.1.3 Compressors oberts.
- Comentem apartat 2.1.2.1 Compressors alternatius de pistó.
- Comentem apartat 2.1.2.1.1 Proceso de compresión en compresores de pistón alternativo.
- Comentem apartat 2.1.2.1.2 Número y disposición de los cilindros.
- Comentem apartat 2.1.2.1.3 Transformación del movimiento rotativo en movimiento alternativo.
- Comentem apartat 2.1.2.1.4 Válvulas de aspiración y descarga
- Comentem apartat 2.1.2.1.5 Dispositivos de lubricación
En la taula de la pàg. 23 comentar relació entre capacitat del compressor i temperatura d'evaporació.

Dijous	04/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem el programa de simulació SOLKANE
- Comencem amb apartat 2.1.2.2 Compressors alternatius de pistó - exemples de càlcul

Divendres	05/12/25

Baixem al taller, carreguem el simulador amb 2,5 kg de R134a y el posem en marxa. Recuperam el refrigerant del simulador.

Dimarts	09/12/25

Baixem al taller, mesurem temperatures del refrigerant a aspiració, descàrrega, a l'entrada de la válvula d'expansió i a la sortida de la vàlvula d'expansió.

Interpretem les dades mesurades.

Dimecres	10/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comencem a comentar exemple 2.1.2.2-1.
- Acordem les dates dels exàmens de la segona avaluació (23/01 i 20/02).

Dijous	11/12/25

Comentem dubtes relacionats amb l'examen de recuperació de dimarts 16/12/25.

Divendres	12/12/25

Activitat emprenedoria.

Dimarts	16/12/25

Feim l'examen de recuperació del segon examen de la primera avaluació (18/11/25).

Dimecres	17/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Continuem amb l'exemple 2.1.2.2-1.