Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

¿Quina diferència hi ha entre la transmissió de calor per convecció i conducció ?

Exercici 2:	1p

Explica el principi de funcionament d’un termòmetre bimetàl·lic.

Exercici 3:	1p

Explica per què un gas no es pot subrefredar però sí sobreescalfar.

Exercici 4:	1p

Quin desavantatge té el tub en barra respecte al tub en rotllo en una instal·lació frigorífica?

Exercici 5:	1p

Per l’analitzador de la imatge 1, indica presió absoluta i temperatura d’evaporació/condensació, en evaporador i condensador. Refrigerant R22

p rsub e = bar	υ rsub e = ºC

p rsub c = bar	υ rsub c = ºC
Exercici 6:	1p

Converteix la temperatura 50 ºC a Farenheit y a Kelvin.

Exercici 7:	2p

Calcula la potència necesaria para calentar 15 l de agua de 10 ºC a 50 ºC en 7 minutos.
Indica la potencia en kW y en kcal over h

Puntuació màxima 8 p.

Imagen 1