Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

Durant el muntatge d’una instal·lació frigorífica, ha condensat una petita quantitat d’aigua a l’interior de les canonades. Com es treu aquest aigua de la instal·lació durant la posada en marxa, abans d'omplir la instal·lació amb refrigerant?

Exercici 2:	2p

Indica els punts d'especial importancia a l'hora de diagnosticar l'estat d'una instal·lació frigorífica.
Raona l'importancia que té el mesurament de la temperatura o pressió en cada un d'aquests punts.

Exercici 3:	2p

En el punt inicial, el refrigerant R410a es troba en estat de gas, a una pressió de 3 bar (pressió absoluta) i una temperatura de +40 ºC.
La temperatura final és de -40 ºC.
1. Indica la temperatura de saturació (condensació).
2. Indica el calor que ha de cedir el gas per reduir la temperatura de +40 ºC a la temperatura de saturación.
3. Indica el calor que cedeix el refrigerant en condensar.
4. Indica el calor que cedeix el refrigerant líquid a temperatura de saturació, per arribar a la temperatura final.

Puntuació màxima 5 p.