Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Ejercicio 1:	2 p

Los datos de una cámara frigorífica son los siguientes.
Refrigerante es R404A.
Caudal de masa dot m = 0,5 kg over s

Con el puente de manómetros se miden las temperaturas de evaporación y condensación a
υ rsub E = 0 ºC y υ rsub C = 35 ºC

SE = 10 K y SC = 20 K.

Compresión iséntropa.

1. Indica las presiones de evaporación y condensación absolutas y manométricas.
2. Indica el calor latente y el calor sensible absorbidos en el evaporador en kJ over kg
3. Calcula la eficiencia de la instalación.

1. Calcula la potencia del compresor.

100000 Pa = 1 bar

Ejercicio 2:	1 p

1. Elige un evaporador para una instalación con dot Q rsub E = 0,8 kW , υ rsub E = -5 ºC υ rsub {aire entrada}= 9 ºC y υ rsub {aire salida}= 1 ºC .
2. Indica el valor de %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E .

Ejercicio 3:	1 p

Elige un condensador de la tabla para una instalación con dot Q rsub E = 2 kW , P rsub comp = 0,5 kW υ rsub C = 40 ºC {bar υ} rsub aire = 35 ºC .
Justifica tu elección calculando la capacidad necesaria del condensador.

Ejercicio 4:	1 p
Indica el tamaño del orificio de la VET para una instalación con los siguientes datos.

R407C, dot Q rsub E = 15 kW , υ rsub E = 0 ºC , υ rsub C = 35 ºC , SE = 4 K

Ejercicio 5:	1 p
¿Durante la carga de una instalación, qué indican burbujas en el refrigerante que pasa por el visor (componente 7)?

PZH
PZL

PZH
PZL

T

 υ1 = 0 ºC
 υ2 = -20 ºC

T

TC

TC

1
2
2
3
3
4
5
7
8
9
10
11 A
12 A
11 B
12 B
13 A
14
15
16
16
13 B

PZL
6

1

4
KVP
KVL

Las burbujas en el visor indican falta de refrigerante.

Ejercicio 6:	1 p

En qué se diferencia una válvula de expansión con limitación de presión MOP, de una válvula de expansión sin limitación de presión?
¿En qué tipo de instalaciones se utiliza?

Puntuación máxima 7