Diari fred GS

Dilluns	25/09/23
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Començat amb apunts, apartat 1.1
- Evaporació, condensació, diagrama de fases.

Pregunta, perqué en la taula de pàg. 4, l'equip MFZ-K25VA, té potència de fred de 2,5 kW i de calor de 3,4 kW?
Resposta, observar presions d'aspiració i descarrega amb condicions fred (tc = 50 ºC, te = 5 ºC) i calor (tc = 80 ºC, te = -10 ºC)

Pregunta, perquè s'utilitzaen manómetres per determinar les temperatures de condensació i evaporació i no termòmetres?
Resposta, la presió és constant en qualsevol punt de BP i AP, la temperatura varia en funció del punt de mesurament. Les canonades estan aïllades.

Dimarts	26/09/23
Activat Classroom
Comentat TA01
Unitat 1.1
Comentat
Apartat 1.3.1 Compressor
Apartat 1.3.2 Condensador
Apartat 1.3.3 Expansió del refrigerant

Dimecres	27/09/23
Unitat 1.1
Comentat
1.3.4 Evaporador
1.3.5 Refrigerant
1.3.6 Circuit d'un equip reversible
1.3.7 Característiques específiques de la instal·lació de a/a.
1.3.8 Eines específiques
1.4 Exercicis
Falta terminar l'exercici 1.4-6

Dijous	28/09/23
Unitat 1.1
Comentat exercicis
1.4-6 a 10

Divendres	29/09/23
Unitat 1.1
Comentem 1.5 Soldadura tova i forta

Dilluns	02/10/23
Unitat 1.2
1.1.1 Escala Celsius
1.1.2 Escala Farenheit
1.1.3 Escala Absoluta
1.2 Presión
1.2.1 Presión absoluta, manométrtica y presión de vacío
1.3 Ejercicios temperatura y presión
1.4 Energía y potencia
1.4.1 Trabajo y calor
1.4.2 Potencia
1.4.2.1 Potencia térmica
1.4.3 Rendimiento
1.5 Ejercicios energía y potencia

Dimarts	03/10/23
Unitat 1.2
Comentem els exercicis 1.5 Energia i potència
Experiment: escalfem aigua mesurant la temperatura. Observem que quan comença a bullir, mante una temperatura constant de 100 ºC.

Dimecres	04/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
1.6.1 Calor específic
1.6.2 Canvi d'estat. Calor sensible i latent
1.6.3 Transmissió del calor
Treball autònom, resoldre l'exemple de transmissió del calor a traves de la paret d'una cambra frigorífica.

Baixem al taller i comentem els components del simulador de fred.

Dijous	05/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
Exemple transmissió de calor a cambra frigorífica de l'apartat 1.6.4.

Divendres	06/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartat
1.7.1 Exercicis calor
Comentem exercicis 1.7.1 a 1.7.6

Dilluns	09/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartat
1.7.1 Exercicis calor
Comentem exercici 1.7.7

Dimarts	10/10/23
Unitat 1.2
Comentem apartats
1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante (Ley de Boyle)
1.8.2 Expansión de un gas a presión constante (Ley de Gay-Lussac)
1.8.3 Mezcla de gases (Ley de Dalton)
Comentem exercicis 1.9-1 a 3.

Dimecres	11/10/23
Unitat 1.2
Comentem, exercicis 1.9-4 i 5
Comentem apartat 1.10 Caudal y velocidad
Comentem apartat 1.10.1 Conservación del caudal volumétrico

Dilluns	16/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartats:
1.1 Ciclo frigorífico
1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER
1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica

Dimarts	17/10/23
Vaga estudiants.

Dimecres	18/10/23
Examen i solució d'examen.

Dijous	19/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Exercici 1.2-1

Divendres	20/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-2

Dilluns	23/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-3

Dimarts	24/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-4

Dimecres	25/10/23
Unitat 1.3
Comentem apartat 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.
Comentem exercici 1.2-5
Comentem apartat 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y el subenfriamiento en la eficiencia y el compresor.

Dijous	26/10/23
Baixa per gripe.

Divendres	27/10/23
Sortida golondrinas.

Dilluns	27/10/23
Terminem de comentar Unitat 1.3 , apartats
1.4 Punts medició temperatura i pressió
1.5 Simbologia

Comencem amb Unitat 2.1
Comentem 2.1.1.1 Compressor hermètics

Dimarts	31/10/23
Unitat 2.1
Comentem exemple 2.1.1.1-1
Comentem apartats 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1 i 2.1.2.1.2
Baixem al taller i desmuntem compressor obert.

Dimecres	01/11/23
Festiu Tots sants

Dijous	02/11/23
Unitat 2.1
Comentem exemple 2.1.2.2-1
Comentem que la causa de la reducció de la poténcia frigorífica quan baixa la temparatura de evaporació és la baixada de densitat del refgrigerant i en conseqüència la baixada del cabal de massa.

Divendres	03/11/23
Unitat 2.1
Comentem exemple 2.1.2.2-1
Comparem poténcia frigorífica i potencia elèctrica absorbida pel compressor a T rsub E = -10 ºC i T rsub E = -25 ºC , amb Bitzer software.

Dilluns	06/11/23
Baixem al taller.
Comencem pràctica 1, soldadura tova.

Dimarts	07/11/23
Unitat 2.1
Terminem de comentar exemple 2.1.2.2-1
Comencem a comentar exemple 2.1.2.2-2

Dimecres	08/11/23
Unitat 2.1
Terminem de comentar exemple 2.1.2.2-2
Comencem amb l'apartat 2.1.2.3 Compresores rotativos de pistón rodante y paletas
Comentem apartat 2.1.2.3.1 Compresor de pistón rodante (rolling piston compressor)

Dijous	09/11/23
Unitat 2.1
Terminem de comentar exemple 2.1.2.3.1-1
Comentem els apartats
2.1.2.3.2 Compresor de paletas
2.1.2.3.3 Compresor de tornillo

Divendres	10/11/23
Unitat 2.1
Comentem exrcici 2.2-1

Dilluns	13/11/23
Baixem al taller.
Continuem pràctica 1, soldadura tova.

Dimarts	14/11/23
Unitat 2.1
Comentem exercicis 2.2-2 a 4

Dimecres	15/11/23
Unitat 2.1
Comentem exercicis 2.2-4 i 5.
Dijous	16/11/23
Terminem amb Unitat 2.1
Comencem amb Unitat 2.2
Comentem apartats:
2.1 Capacitat d'un condensador
2.1.1 Efecto de la variación de la temperatura del medio portador de calor
(mpc) en la temperatura de condensación

Divendres	17/11/23
Comencem amb Unitat 2.2
Comencem a comentem apartat 2.2.1 Condensadors refredats per aire

Dilluns	20/11/23
Unitat 2.2
Comentem 2.2.1 Condensadors refredats per aire
Comencem a comentar 2.2.2.1 Condensadors coaxials a contracorrent

Dimarts	21/11/23
Unitat 2.2
Comentem
2.2.2 Condensadores multitubulares
2.2.2.1 Condesnadores coaxiales a contracorriente
2.2.2.2 Condensadores multitubulares horizontales

Dimecres	22/11/23
Unitat 2.2
Comentem
4 Dispositivos de espansión
4.1 Tubos capilares

Dijous	23/11/23
Unitat 2.2
Comentem
4.2 Válvulas de expansión termostática

Divendres	24/11/23
Unitat 2.2
Comentem 2.3 Exercicis condensadors
Comentem exercici 2.3-1

Dilluns	27/11/23
Baixem al taller.
Comencem pràctica 2, soldadura forta.

Dimarts	28/11/23
Unitat 2.2
Comentem
Comentem exercicis 2.3-2 a 4.

Dimecres	29/11/23
Unitat 2.2
Comentem
3.2.2.1 Evaporador de placas
3.2.2.2 Evapoardores coaxiales
3.2.2.3 Evaporadores Multitubulares
4.2.1 Ajuste del sobrecalentamiento
Exercicis 4.2.1-1 y 2

01, 04 i 05/12/23
Període d'exàmens.

Dilluns	11/12/23
Baixem al taller.
Continuem pràctica 2, soldadura forta.