Diari fred GS

Dimarts	24/09/24
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Treball autònom tasca 1
- Començat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.1 La direcció del calor

Dimecres	25/09/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.3.2 Condensador
- Presentat funcionament datalogger (mesurament temperatures gel, aigua bullint i ambient)

Dijous	26/09/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.3.6 El circuito de un equipo reversible (bomba de calor)
- Baixat a taller comentat components simulador

Divendres	27/09/24

Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.3.8.4 Bomba de vacío

Dimarts	01/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.4 Ejercicios. Fet exercicis fins 1.4-6.
- Comentat funcionament simulador fred vell.

Dimecres	02/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat al final, 1.5.2 Soldadura fuerte
- Demostració soldadura tova
- Reparto material per pràctica soldadura tova
- Inspeccionem chiller portat per Agustin per fer prova de funcionament al taller.

Dijous	03/10/24

Sortida amb Javier Catbajosa

Divendres	04/10/24

Comencem amb els apunts de la unitat 1.2, arribat fins exercicis 1.3 Ejercicios temperatura y presión

Dimarts	08/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, arribat fins 1.5 Ejercicios energía y potencia. Fet exercicis fins 1.5-3.

Dimecres	09/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2, fet exercicis 1.5-4 a 6.
- Comentat apartats 1.6.1 Calor específico, 1.6.2 Cambio de estado, calor sensible y latente, començat amb 1.6.3 Transmisión del calor.
- Començat pràctica soldadura tova.

Dijous	10/10/24

Continuem amb la pràctica soldadura tova.

Divendres	11/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, comentat l'exemple de tranmissió de calor a través d'una paret de la pàg. 19.

Dimarts	15/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2, terminat de comentar l'exemple de tranmissió de calor a través d'una paret de la pàg. 19.
- Comentat apartat 1.6.5 Saturació, subrefredament i sobreescalfament
- Fet els exercicis 1.7.1 a 3.

Dimecres	16/10/24

Terminat pràctica soldadura tova.

Dijous	17/10/24

Començat pràctica soldadura forta.

Divendres	18/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, comentat exercicis 1.7.6 i 7.

Dimarts	22/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2.
- Comentat apartat 1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante.
- Comentat apartat 1.8.2 Expansión de un gas a presión constante.
- Comentat apartat 1.8.3 Mezcla de gases.
- Comencem amb l'apartat 1.8.4 Diagrama entálpìco (de Mollier)

Dimecres	23/10/24

Continuat amb pràctica soldadura forta.

Dijous	24/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2.
- Comentat exercici 1.7-5.
- Comentat apartat 1.8.4 Diagrama Mollier.
- Comentat exercicis 1.9-1 a 4.

Divendres	25/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2.

Dimarts	29/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, comentat exercicis 1.9-4 i 5, apartat 1.10 Caudal y velocidad y 1.10.1 Conservación del caudal

Dimecres	30/10/24

- Comentem exemple de càlcul de conservació de cabal.
- Posem en marxa la refredadora amb un sol circuit d'aigua, conexió sortida condensador a entrada evaporador y bomba multicel·lular (esquema).

Dijous	31/10/24

lliure centre

Divendres	01/11/24

Tots Sants
Dimarts	05/11/24

Començat amb apunts, unitat 1.3.
Comentat apartat 1.1.1 EER i COP
1.1.2 Components de la instal·lació frigorífica
Començat amb 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

Dimecres	06/11/24

Terminat amb pràctica soldadura forta.
Preparat pràctica refredadora
Continuat amb apunts, unitat 1.3. Comentat apartat 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

Dijous	07/11/24

Examen

Divendres	08/11/24

Comentem solució examen.

Dimarts	12/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3. Comencem a comentar l'exercici 1.2-1 (pàg. 12).

Dimecres	13/11/24

Baixat al taller i mostrat com muntar i posar en marxa l'enfriadora.
Terminat de comentar l'exercici 1.2-1. Comencat amb l'exercici 1.2-2.

Dijous	14/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3.
Comentat exercicis 1.2-2 a 4.

Divendres	15/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3.
Comentat exercici 1.2-5.

Dimarts	19/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3.
Acabat de comentar exercici 1.2-5.
Comentat exercici 1.2-6 (Com afecten subreferedament i sobreescalfament a la eficiencia del la instal·lació).
Comentat apartat 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en el la eficiencia y el compresor

Dimecres	20/11/24
Comentat la fitxa tècnica del R600a.
Comentat les instruccions abreujades de la recuperadora de refrigerant.
Baixat al taller. Grup1 munta circuit chiller. La resta comprobem càrrega de refrigerant en dos a/a.

Dijous	21/11/24
 Començat amb apunts, unitat 2.1.
Comentat apartat 2.1.1 Clasificación de compresores por su integración en el circuito frigorífico

Divendres	22/11/24
Continuat amb apunts, unitat 2.1.
Comentat apartat 2.1.1 Clasificación de compresores por su integración en el circuito frigorífico
Comentat exemple 2.1.1.1-1
Dimarts	26/11/24
Comentem dubtes examen de demà.

Dimecres	27/11/24
Examen

Dijous	28/11/24
Comentem la solució de l'examen.

Divendres	29/11/24
Continuat amb apunts, unitat 2.1.
Comentem exemple 2.1.2.2-1

Dimarts	02/12/24

Comentem apartat a), refrigerant R134a del ta08.

Dimecres	03/12/24

Posem en marxa l'enfriadora i prenem dades de temperatures d'entrada i sortida al evaporador, d'entrada i sortida al condensador (aigua piscina) i del cub amb aigua refredada pel evaporador.

Dijous	04/12/24

Comentem el treball autònom 9.

Divendres	05/12/24