Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1,5p

Per calcular la potencia frigorífica d'un habitatge de 70 m² , utilitza el factor de 50 W over {m²} .
1. Utilitzant la taula 1, tria la unitat exterior adient.	0,25p
2. Quina potencia dona la unitat triada funcionant com a bomba de calor.	0,25p
3. Explica la raó de la diferencia en la potencia frigorífica i la potencia de calor de la unitat exterior triada.	1p

Exercici 2:	1p

En quin punt del circuit frigorífic es troba la temperatura més elevada i en quin la més baixa?

Exercici 3:	1p

Com s'anomena el componenet que fa l'inversió entre producció de fred o de calor d'un equip de climatització?

Exercici 4:	1p

Explica com s'aconsegueix l'estanquitat en una unió amb una canonada abocardada.

Exercici 5:	2p

Calcula el flux de calor a través de la façana d'un habitatge de les següents característiques:

- Paret de maò de 20 cm i un coeficient de transmissió del calor de 0,25 W over {m cdot K}
- Moviment d’aire en paral·l a la paret de menys de 5 m over s
- Temperatura exterior 30 ºC, temperatura interior 20 ºC
- Superficie façana 100 m²
- ¿Quina és la direcció del calor?
- Fes un croquis de la paret que mostri les temperatures ambient i de superfície de les parets en l’exterior i interior.

Puntuació màxima 6,5 p.
Taula 1